## Slide 1
LABRADOR®
Ваш верный друг
СПЕКТРОМЕТР электронного парамагнитного резонанса

## Slide 2
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)
2
Разработка компактного автоматизированного спектрометра ЭПР LABRADOR® с уникальным принципом когерентной супергетеродинной регистрации сигнала выполнена учеными Уральского федерального университета (УрФУ).
Производство прибора организовано на промышленной базе Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова (НПОА).
Продвижением продукта занимается компания «Спектр» (Spectrum Ltd), созданная при участии УрФУ и НПОА.
Спектрометр
электронного парамагнитного резонанса LABRADOR®

## Slide 3
История развития методов спектроскопии электронного парамагнитного резонанса
3
1936 - К. Гортер, В.Г. Гайтлер и Э. Теллер заложили теоретические основы релаксации ядер
1939 - опыты И. Раби по прецизионным измерения магнитных моментов протона и дейтрона
1944 - Е.К. Завойский открыл явление ЭПР, в Казанском университете создан первый спектрометр ЭПР
1978 - первый многофункциональный спектрометр ЭПР D-диапазона (разработан Я.С. Лебедевым)
1980 - первый релаксометр (изобрели Т.М. Алиев, В.М. Иоф, С.М. Аксельрод, В.И.Даневич и др.), начало развития импульсных методов в спектроскопии ЭПР
1997 - немецкой фирмой Bruker начат выпуск малой серии ЭПР спектрометров W-диапазона.
2013 - А.И. Рокеахом и М.Ю. Артемовым предложен когерентный супергетеродинный (КС) принцип регистрации сигнала в ЭПР-спектроскопии (RU-патенты 2548293 и 2569485)
2016 - на НПОА начат выпуск серии компактных КС спектрометров ЭПР под маркой LABRADOR®

## Slide 4
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
4
Точно к цели
Спектрометр ЭПР LABRADOR® предназначен для прямой регистрации параметров спектров ЭПР веществ, имеющих в своем составе свободные радикалы, для контроля состава и структуры вещества в технологических, научных, криминалистических, судебно-медицинских и санитарных лабораториях, контроля безопасности продуктов питания, парфюмерных и косметических средств и препаратов.
Назначение прибора

## Slide 5
5
Дизайн
Простота и четкость линий
LABRADOR®

## Slide 6
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
6
Варианты расцветок
Yellow – палевый
Chocolate – шоколад
Black - черный
Добавь красок в исследования

## Slide 7
5

## Slide 8
т.3:
т.4:
т.5: +
+
т.6: -
- =
= -
т.7: cos(+ )
т.7’: cos(+ π/2)
т.8:
-
т.8’:
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
8
Изюминка прибора - принцип когерентной супергетеродинной (КС) регистрации сигнала LABRADOR®
Генератор СВЧ 2 (~9.3 ГГц)
Генератор СВЧ 1 (~9,2 ГГц)
Резонатор
ФЧД
Эталонный генератор
Сдвиг фазы
ЭПР-сигнал
т.1
т.2
т.4
т.6
=100,000 MГц
т.3
т.5
т.7’
т.7
т.8’
т.8
I
II

## Slide 9
9
Спектрометр ЭПР LABRADOR® содержит три генератора: два генератора СВЧ с частотами генерации и примерно 9,2 и 9,3 ГГц и один эталонный генератор с частотой генерации =100,000 MГц.
I. Принцип организации связи источников СВЧ-излучения (когерентность)
Сигналы с генераторов СВЧ (т.1 и т.2) проходят через смеситель, на выходе которого (т.4) сигнал имеет частоту и начальную фазу, равные разности соответствующих величин входных сигналов. Сигнал со смесителя попадает на фазочастотный дискриминатор ФЧД, который сравнивает его с сигналом от эталонного генератора, корректируя работу генератора СВЧ 2 таким образом, чтобы входные сигналы ФЧД имели одинаковую частоту и начальную фазу. Таким образом, обеспечивается взаимосвязанность частоты и начальной фазы генераторов, т.е. их когерентность.
II. Принцип двойного преобразования частоты (супергетеродинность)
Сигнал от генератора СВЧ 1 (т.1), проходя через резонатор приобретает две составляющие (т.5), амплитуда одной из которых пропорциональна поглощению среды в резонаторе (Г’ – собственно сигнал ЭПР), а другая – дисперсии (Г’’). Сигнал после резонатора проходит через смеситель (т.6) и, благодаря когерентности источников СВЧ, приобретает частоту и начальную фазу эталонного генератора, претерпевая первое превращение частоты. Затем сигнал попадает на синхронный детектор, где происходит второе преобразование частоты с выделением постоянных составляющих (т.8 и т.8’), одна из которых есть сигнал поглощения ЭПР.
Таким образом, обеспечивается принцип регистрации сигнала ЭПР без использования модуляции магнитного поля, характерной для классических спектрометров ЭПР, что дает некоторые преимущества и открывает дополнительные возможности в исследовании различных материалов.

## Slide 10
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
10
Неприхотлив, вынослив, универсален
Преимущества когерентной супергетеродинной схемы
Когерентная супергетеродинная схема спектрометра LABRADOR® обеспечивает возможность измерения спектров ЭПР без модуляции магнитного поля (в стационарном режиме), что позволяет:
наблюдать сигнал поглощения, а не его первую производную;
избежать ограничений на наблюдаемые времена релаксации парамагнитных центров (ПЦ);
улучшить спектральное разрешение линий за счет отсутствия их уширения, связанного с модуляцией .
Принцип КС-спектрометрии защищен патентами РФ (2548293 и 2569485)

## Slide 11
11
Общие технические характеристики
Уникальная чувствительность
Параметр | Значение
Диапазон СВЧ-излучения | Х-диапазон
Промежуточная частота, МГц | 100
Чувствительность, спин/мТл × Гц, не более | 1×1010
Разрешающая способность, не менее | 1×10-5
Индукция постоянного (среднего) магнитного поля, Тл | 0,329
Диапазон изменения (протяжки) магнитного поля, Тл |  0,03
Абсолютная погрешность установки магнитного поля, Тл | 5×10-6
Амплитуда модуляции магнитного поля, Тл | (0,003 ÷3) ×10-3
Частота модуляции магнитного поля, Гц | 0 ÷ 12000
Потребляемая мощность, Вт, не более | 60
Габариты размеры (Д×Ш×В), не более, мм | 340×320×260
LABRADOR®

## Slide 12
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
12
Магнитная система
Легкий на подъем
Компактная магнитная система LABRADOR® обеспечивает работу с g-фактором около 2.
Магнитная состоит из:
постоянных Sm-Co магнитов, обеспечивающих среднее поле;
большого электромагнита для протяжки магнитного поля;
четырех малых электромагнитов для модуляции магнитного поля

## Slide 13
13
Современная элементная база
Электронные и СВЧ-платы прибора LABRADOR® созданы с использованием современной элементной базы микроэлектроники.
Совместимость с существующей техникой ЭПР
Программное обеспечение прибора LABRADOR® позволяет сохранять данные в наиболее распространенных форматах ЭПР-исследований, в том числе в формате компании Bruker.
Варианты резонаторов
Спектрометр LABRADOR® может быть укомплектован двумя взаимозаменяемыми типами резонаторов:
прямоугольный TE102 с механической регулировкой частоты и согласования;
петлевой резонатор (loop gap) – под заказ
LABRADOR®

## Slide 14
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
14
Справится даже ребенок
Управление прибором
Полная автоматизация измерений
Система управления с LABRADOR® построена по трехуровневой иерархической схеме

## Slide 15
15
Верхний уровень системы реализуется на управляющем компьютере (настольный компьютер, ноутбук и т.п.), оснащенной интерфейсом Ethernet 10/100 Base-TX по протоколу TCP/IP. На управляющем компьютере устанавлено специальное программное обеспечение, обеспечивающее интерфейс пользователя для управления режимами работы, задания изменяемых параметров, контроля состояния, режимов работы и хода измерения, а также для сохранения результатов измерений с возможностью последующей обработки. Для этой сопряжения спектрометра с управляющим компьютером в спектрометре служит модуль обработки сигнала и управления.
Вторым уровнем иерархии является управляющий процессор спектрометра. Этот уровень ответственен за поддержание интерфейса Ethernet 10/100 Base-TX, прием директив вышестоящего логического уровня и отправку ему запрошенных результатов, настройку и контроль состояния систем прибора. Помимо упомянутого, управляющий процессор формирует командные посылки на контроллер магнитного поля.
На третьей – низшей ступени иерархии системы управления находится процессор контроллера магнитного поля. Он получает директивы на установку необходимого поля и выполняет их в ходе итерационного процесса, включающего измерение и корректировку значения индукции. Кроме того, на контроллер может быть послана директива измерения актуального значения поля без его изменения.

## Slide 17
17
LABRADOR® - лаборатория вашей мечты
Спектрометр ЭПР LABRADOR® совмещает возможности:
классического спектрометра ЭПР;
классического релаксометра ЭПР;
когерентного супергетеродинного спектрометра ЭПР.
Больше свободы
Комплексные решения от компании

## Slide 18
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
18
LABRADOR® как ключевое оборудование высокодозной дозиметрии
Спектры ЭПР аланина, облученного разными дозами
Градуировочная кривая
На базе спектрометра ЭПР LABRADOR® возможно создание дозиметрической системы, пригодной для точной (3-5%) дозиметрии высоких доз (1-100 кГр) ионизирующих излучений с использованием аланиновых или иных детекторов.
Аланиновые детекторы

## Slide 19
19
LABRADOR® в образовании
Малые габариты и относительно низкая стоимость оборудования LABRADOR® позволяет создавать на его основе учебные лаборатории для освоения (студентами и школьниками) методов магниторезонансной спектроскопии в различных сферах их применения.
Возможна разработка дополнительных профессиональных модулей для освоения возможностей принципов когерентной супергетеродинной спектроскопии ЭПР, реализованной в приборах LABRADOR®.

## Slide 20
LABRADOR®
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
20
Потенциальные сферы применения
Научные исследования (физика, химия, материаловедение, медицина).
Пищевая промышленность (контроль вкусовых качеств пива и вина при их производстве, а также качество таких продуктов как жиры, масло и др.).
Сельское хозяйство (контроль семян и продуктов, подвергнутых радиационной стерилизации).
Фармацевтика (контроль качества лекарств).
Медицина (диагностика раковых заболеваний и др.)
Контроль в нефтедобывающей отрасли (экспресс-анализ сырой нефти для определения концентрации ванадия, асфальтенов и свободных радикалов).
Проверка качества и поиск алмазов, поиск полезных ископаемых
Контроль качества строительных материалов
Контроль износа двигателей (судоремонтная отрасль, железная дорога)
Криминалистические применения
Специальные применения в космосе и на глубоководных аппаратах

## Slide 21
21
LABRADOR® - инструментарий будущего
Цель достигнута
Классический спектр ЭПР
КС-спектр ЭПР
Релаксационная кривая
Приборы LABRADOR® просты, надежны и точны. Вы легко получите верный результат, нажав всего несколько кнопок

## Slide 22
Глубокоуважаемые коллеги и партнеры!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей разработке компактного комбинированного спектрометра-релаксометра электронного парамагнитного резонанса LABRADOR® с уникальным принципом когерентной супергетеродинной регистрации сигнала, выполненной при поддержке Постановления Правительства РФ № 218 в кооперации УрФУ, НПОА и компании «Спектр».
Будем рады сотрудничеству, а также Вашим предложениям по улучшению нашей продукции, дальнейшему совместному совершенствованию и развитию результатов проекта.
С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
Руководитель направления продвижения приборов LABRADOR®, директор компании «Спектр» ( )
Андрей Николаевич Тарарков
22

## Slide 23
LABRADOR®
Ваш верный друг
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте: http://www.yaviar.ru/produktsiya/spektrometry/spektrometry_9.html
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (Spectrum Ltd)
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145
Телефон: +7 (343) 355-93-59, +7 (343) 355-93-81. Факс: +7 (343) 355-93-59
E-mail: fic200@mail.ru. Адрес в интернете: www.yaviar.ru
Мы оставляем за собой право на изменение внешнего вида, элементов конструкции и оснащения поставляемых изделий
® Spectrum Ltd, 2016 – Все права защищены
Спектрометр
электронного парамагнитного резонанса LABRADOR ®

## Slide 24
LABRADOR®
На страже Ваших интересов